## Slide 1: LAMPU BAMBOO WIFI

## Slide 2: BAMBOO WIFI?
Mudah ditemukan
Eksotik dan Artistik
Tradisional dan modern

## Slide 3: BAMBOO WIFI?
Kontrol Lampu melalui Smartphone
Dapat dikontrol dimanapun

## Slide 4: CARA KERJA
SAKLAR
LAMPU
AC 220V
RANGKAIAN PADA UMUMNYA

## Slide 5: CARA KERJA
RELAY
LAMPU
AC 220V
RANGKAIAN LAMPBOO
NC
NO
COM

## Slide 6: CARA KERJA
RELAY
LAMPU
AC 220V
RANGKAIAN LAMPBOO
+
-
NC
NO
COM

## Slide 7: CARA KERJA
RELAY
LAMPU
AC 220V
RANGKAIAN LAMPBOO
+
-
NC
NO
COM
WEMOS D1 MINI

## Slide 8: Printed Circuit Board
Software Eagle PCB
Bottom
TOP

## Slide 9: PCB
Bahan pembutan PCB :
PCB Polos
Lotion anti nyamuk
Print Design Bottom PCB (Laser Jet)
FeCl3
Alat pembutan PCB :
Sabut Besi
Mika
Tempat plastic
Bor mini

## Slide 10: PCB
Langkah-langkah pembutan PCB :
Bersihkan PCB Polos dengan sabut besi dan air
Tempelkan kertas design PCB pada permukaan tembaga PCB
Oleskan lotion anti nyamuk pada kertas design PCB
Gosok kertas secara merata selama ± 5 menit

## Slide 11: PCB

## Slide 12: PCB
Langkah-langkah pembutan PCB (Pelarutan):
Campurkan bubuk FeCl3 dengan air panas
Masukan PCB kedalam larutan FeCl3
Tunggu sampai lapisan tembaga yang tidak diinginkan larut
Bor lubang PCB dengan bor mini

## Slide 13: PCB

## Slide 14: Solder Komponen
Wemos D1 Mini
Relay 5V
Resistor 220Ω ¼ watt
Resistor 10KΩ ¼ watt
Transistor D400
Dioda 1N4007/1N4004
Push button
Led 3mm

## Slide 15: PEMROGRAMAN
Laptop / komputer
Arduino IDE
Kabel data
Database Firebase